## Slide 1
ZAWIESIA PASOWE

## Slide 2
ZAWIESIA PASOWE
Zawiesia pasowe to miękkie i elastyczne zawiesia stosowane są zwłaszcza w sytuacjach gdy podnoszony ładunek nie posiada punktów zaczepowych do podnoszenia i bliskiego transportu ciężkich ładunków przeznaczenia ogólnego. Wykonane są z poliestru (PES).
W obrębie zawiesi pasowych wyróżnia się zawiesia typu B zakończone pętlami, zawiesia typu C zakończone ogniwami ED, zawiesia typu A o obwodzie zamkniętym oraz zawiesia jednocięgnowe, dwucięgnowe, trzycięgnowe i czterocięgnowe.

## Slide 3
WŁAŚCIWOŚCI
produkowane z jednej, dwóch lub czterech warstw taśmy,
użyte materiały: taśma poliestrowa, taśma ochrona poliestrowa na pętlach, bardzo mocne nici poliestrowe,
duży stosunek ciężaru własnego zawiesia do jego udźwigu,
mocne i wytrzymałe,
lekkie - wygodne używanie i przechowywanie,
miękkie i elastyczne - nie niszczą wrażliwych powierzchni,
wysoka odporność na tarcie,
atestowane - wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1,
współczynnik bezpieczeństwa: 7,
odporne na wilgoć, kwasy mineralne, oleje i smary,
pracują w zakresie temperatur od -40⁰C do 100⁰C,
barwne oznakowanie zgodne, ułatwiające określenie udźwigu,
stosowane do podnoszenia ładunków, które nie posiadają przeznaczonych do tego uchwytów

## Slide 4
ZASTOSOWANIE
w sytuacjach gdy podnoszony ładunek nie posiada punktów zaczepowych,
w firmach dźwigowych,
w stoczniach,
w firmach budowlanych,
w magazynach,
w halach produkcyjnych.

## Slide 5
WŁAŚCIWOŚCI

## Slide 6
ZAWIESIA PASOWE TYPU B1
zawiesie szyte z jednej warstwy taśmy,
zakończone pętlami.

## Slide 7
ZAWIESIA PASOWE TYPU B1

## Slide 8
ZAWIESIA PASOWE TYPU B2
zawiesie szyte z dwóch warstw taśmy,
zakończone pętlami.

## Slide 9
ZAWIESIA PASOWE TYPU B2

## Slide 10
ZAWIESIA PASOWE TYPU B4
zawiesie szyte z czterech warstw taśmy,
zakończone pętlami,
posiada dwa razy większy udźwig niż zawiesie
standardowe B2 przy tej samej szerokości taśmy.

## Slide 11
ZAWIESIA PASOWE TYPU B4

## Slide 12
ZAWIESIA PASOWE TYPU C2
zawiesie zszyte z dwóch warstw taśmy (od 12
ton z czterech warstw taśmy),
na obu stronach zawiesia zaszyte ogniwa
w kl. 8 stali z płaską podstawą,
współ. bezpieczeństwa dla ogniw stalowych -4- 4.

## Slide 13
ZAWIESIA PASOWE TYPU C2

## Slide 14
OGNIWO ED KL.8
ogniwo w klasie 8 stali z płaską podstawą,
przeznaczone do zawiesi pasowych,
udźwig od 1 do 8 ton,
szerokość pasa od 30 do 240 mm,
współczynnik bezpieczeństwa 4.

## Slide 15
ZAWIESIA PASOWE TYPU A2
zawiesie pasowe bezkońcowe,
obciążenie przenoszą dwie
warstwy taśmy.

## Slide 16
ZAWIESIA PASOWE TYPU A2

## Slide 17
ZAWIESIA PASOWE TYPU A4
zawiesie pasowe bezkońcowe,
obciążenie przenoszą cztery
warstwy taśmy.

## Slide 18
ZAWIESIA PASOWE TYPU A4

## Slide 19
ZAWIESIA PASOWE TYPU A JEDNORAZOWE
zawiesie o obwodzie zamkniętym jednorazowe,
obciążenie przenoszą dwie warstwy taśmy,
przeznaczone są do wykonania jednorazowej
operacji załadunku, transportu i rozładunku towaru.

## Slide 20
ZAWIESIA PASOWE TYPU A JEDNORAZOWE

## Slide 21
ZAWIESIA PASOWE 1-CIĘGNOWE

## Slide 22
ZAWIESIA PASOWE 2-CIĘGNOWE

## Slide 23
ZAWIESIA PASOWE 3-CIĘGNOWE

## Slide 24
ZAWIESIA PASOWE 3-CIĘGNOWE